## Slide 1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MS-ESI В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОРФИРИНОВ
Д. В. Белых1, С.А. Патов1, М. В. Мальшакова1, Т. К. Рочева1,
О. М.Старцева2, И. С. Худяева1, И. В. Груздев3
1Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
2Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Сыктывкар, Россия
3Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

## Slide 2
Физико-химические методы, используемые для установления строения органических соединений
(в том числе порфиринов и их аналогов)
Спектроскопия ЯМР 1Н и 13С
Спектроскопия UV-Vis
ИК спектроскопия
РСА
Масс-спектрометрия
(MS-EI, MS-CI, MS-MALDI, MS-ESI)
Определение отношения массы к заряду (m/z) ионов, образующихся при переводе исследуемого соединения в состояние плазмы (молекулярные и осколочные ионы)
2

## Slide 3
Масс-спектрометрия
(MS-EI, MS-CI, MS-MALDI, MS-ESI)
Вещество (тв., ж.)
Вещество (газ)
Вещество (плазма)
Определение отношения массы к заряду (m/z) ионов, образующихся при переводе исследуемого соединения в состояние плазмы
MS-MALDI, MS-ESI
MS-EI, MS-CI
3

## Slide 4
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99541
Нобелевская премия 2002 года.
«За разработку методов идентификации и структурного анализа биологических макромолекул, и, в частности, за разработку методов масс-спектрометрического анализа биологических макромолекул»
Коичи Танака
Джон Беннетт Фенн
MS-ESI
MS-MALDI
4

## Slide 5
Масс-спектрометрия
(MS-EI, MS-CI, MS-MALDI, MS-ESI)
Вещество (тв., ж.)
Вещество (газ)
Вещество (плазма)
Определение отношения массы к заряду (m/z) ионов, образующихся при переводе исследуемого соединения в состояние плазмы
MS-MALDI, MS-ESI
MS-EI, MS-CI
5

## Slide 6
MS-EI
Прибор Thermo DSQ mass spectrometer
(прямой ввод пробы, электронный удар 70 eV)
М+.
6

## Slide 7
Ионизация при MS-ESI
Образующиеся ионы:
MН+, MNa+, MК+, (MH∙M)+, (MH∙M2)+, (M+2Н)2+, (MНNa)2+ и др.
7

## Slide 8
Shibdas Banerjee and Shyamalava Mazumdar Electrospray Ionization Mass Spectrometry: A Technique to Access the Information beyond the Molecular Weight of the Analyte (Review Article) International Journal of Analytical Chemistry Volume 2012, Article ID 282574, 40 pages
8

## Slide 9
MS-ESI
МН+
Прибор Thermo Finnigan LCQ Fleet
9

## Slide 10
MS-ESI
МН+
MS-EI
М+.
10

## Slide 11
МН+
Протонирование при ионизации ESI
11

## Slide 12
МН+
МNa +
Протонирование при ионизации ESI
(MH∙М)+
12
ms-ms (MH∙М)+ дает M+ или MН+
(MH∙(M-2H)∙ М)+

## Slide 13
MS-EI
М+.
13

## Slide 14
MS-ESI
МН+
(МН•М)+
Протонирование при ионизации ESI
14
ms-ms (MH∙М)+ дает M+ или MН+

## Slide 15
MS-EI
М+.
15

## Slide 16
МН+
(MH∙М)+
(M-2H)2МН+
Протонирование при ионизации ESI
16
ms-ms (MH∙М)+ дает M+ или MН+

## Slide 17
Протонирование при ионизации ESI
377.69
378.52
753.87
755.51
МН+
МН+
(МН2)2+
(МН2)2+
17

## Slide 18
Протонирование при ионизации ESI
(МН2)2+
(МН2)2+
МН+
МН+
18

## Slide 19
Протонирование при ионизации ESI
МН+
МН+
(МН2)2+
(МН2)2+
(МНNa)2+
19

## Slide 20
MН+
MNa+
(M∙МН)+
Образование аддуктов с катионами Na+ и K+ при ионизации ESI
20

## Slide 21
MS-ESI
MН+
MNa+
MK+
(M∙МН)+
Образование аддуктов с катионами Na+ и K+ при ионизации ESI
21

## Slide 22
Образование аддуктов с катионами Na+ и K+ при ионизации ESI
MН+
MNa+
(MHNa)2+
22

## Slide 23
Образование аддуктов с катионами Na+ и K+ при ионизации ESI
MН+
MNa+
(MHNa)2+
23

## Slide 24
MS-ESI
(М+4Н)
((М-Н+К)+4Н)+
((М-Н+Na)+4Н)+
(М+4Н)(М+2Н)+,
(М+4Н)(МН+2Н)+
Восстановление при ионизации ESI
24

## Slide 25
(МН+2Н)+
Восстановитель – диметиламин, выделяющийся при термическом разложении исследуемого соединения
MS-EI
25

## Slide 26
MS-ESI
MS-EI
МН+
(М+4Н)+
(М+4Н)(М+2Н)+
26

## Slide 27
MS-ESI
(М+4Н)
Восстановление при ионизации ESI
27

## Slide 28
(М+2Н)Н+
Восстановление при ионизации ESI
28

## Slide 29
Дегидрирование в процессе ионизации MS-ESI
(М-2Н)+
(М-4Н)∙(М-2Н)+
29

## Slide 30
МNa+
MS-ESI
МН+
(М-2Н)К+
Дегидрирование в процессе ионизации MS-ESI
30

## Slide 31
МН+
(МNa∙M)+
MS-ESI
(МН∙М)+
((M-2H)∙МH∙M)+
(M∙(М+2H))+
(М+2H)+
Дегидрирование в процессе ионизации MS-ESI
31

## Slide 32
Фрагментация в процессе ионизации MS-ESI
(МН-СН3)+
(МН2-СН3)2+
32

## Slide 33
Фрагментация в процессе ионизации MS-ESI
Элиминирование экстралиганда
33

## Slide 34
M+
(MH)2+
(HM+I-)+
MS-ESI катионных порфиринов
34

## Slide 35
MS-ESI катионных порфиринов
M+
(M–N(CH3)3)+
(Н∙M+)2+
(MH–N(CH3)3)2+
35

## Slide 36
(М2++4Н-СН3+)+
MS-ESI катионных порфиринов

## Slide 37
Масс-спектр (ESI) m/z (МI2): 908.4 (М2+I-)+, 849.1 (М2+I- – N(CH3)3)+, 721.3 (М2+ – Н+– N(CH3)3)+, 662.42 (М2+– 2N(CH3)3 – Н+)+, 619.13 (М2+– H – 2N(CH3)3 – Н+ – NHCHCH2)+, 390.7 М2+, 361.5 (М2+ – N(CH3)3)2+, 332.0 (М2+ – 2N(CH3)3)2+.
MS-ESI катионных порфиринов
37

## Slide 38
([М3++3Н-СН3+]I) +
(М3++4Н-СН3+)2+
(М-10Н)3+
MS-ESI катионных порфиринов
38

## Slide 39
Ионизация при MS-ESI
Shibdas Banerjee and Shyamalava Mazumdar Electrospray Ionization Mass Spectrometry: A Technique to Access the Information beyond the Molecular Weight of the Analyte (Review Article) International Journal of Analytical Chemistry Volume 2012, Article ID 282574, 40 pages
Ионы: MН+, MNa+, MК+, (MH∙M)+, (MH∙M2)+, (MН2)2+, (MНNa)2+ и др.
Реакции:
гидрирование (М+2Н, М+4Н, М+6Н); дегидрирование (М-2Н, М-4Н), фрагментация и др.
38

## Slide 40
Ограничения метода, связанные с особенностями ионизации MS-ESI
39

## Slide 41
MН+
MН+
MNa+
MNa+
MK+
Спектры MS-ESI одного и того же образца, полученные из одного и того же раствора.
40

## Slide 42
MН+
MН+
MNa+
MNa+
MК+
(MH∙M)+
(MH∙M)+
Спектры MS-ESI одного и того же образца, полученные из одного и того же раствора.
41

## Slide 43
MН+
MН+
MNa+
MNa+
(M∙MNa)+
(М-2Н)∙Na)+
(M∙MNa)+
Спектры MS-ESI одного и того же образца, полученные из одного и того же раствора.
42

## Slide 44
Спектр MS-ESI феофитина а
43

## Slide 45
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Спектр ЯМР 1Н «феофитина а» (осадок, выпадающий при подкислении сконцентрированного экстракта, CDCl3, 300 МГц)
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
6.05
6.10
6.15
6.20
6.25
6.30
6.35
6.40
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
44

## Slide 46
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оценка содержания феофитина а в осадке выпадающем при подкислении сконцентрированного экстракта методом ЯМР 1Н (CDCl3, 300 МГц)
2.44 мг
Навеска осадка 12.11 мг
Содержание феофитина а 93 %
Содержание феофитина а в осадке выпадающем при подкислении сконцентри-рованного экстракта от 92 до 96 %
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
0.8
1.0
2.0
0.8
Д. В. Белых, Е. Н. Зайнуллина, О. М. Старцева Macroheterocycles 2020 13 (3) 260-268
45

## Slide 47
Спектр MS-ESI метилфеофорбида а
46

## Slide 48
Ионизация при MS-ESI
Shibdas Banerjee and Shyamalava Mazumdar Electrospray Ionization Mass Spectrometry: A Technique to Access the Information beyond the Molecular Weight of the Analyte (Review Article) International Journal of Analytical Chemistry Volume 2012, Article ID 282574, 40 pages
Ионы: MН+, MNa+, MК+, (MH∙M)+, (MH∙M2)+, (MН2)2+, (MНNa)2+ и др.
Реакции:
гидрирование (М+2Н, М+4Н, М+6Н); дегидрирование (М-2Н, М-4Н), фрагментация и др.
47

## Slide 49
MS-ESI
М''Н+
M''2+
48

## Slide 50
МАСС-СПЕКТР (ESI) МОДЕЛЬНОЙ СМЕСИ ПРОИЗВОДНЫХ ХЛОРОФИЛЛА А (1 К 1 ПО МОЛЯМ)
М'Н+
М''Н+
М'М''+
М'2+
M''2+
49

## Slide 51
Спектроскопия ЯМР 1Н и 13С
Спектроскопия UV-Vis
ИК спектроскопия
РСА
Другие варианты МС
MS-ESI
Ионы: MН+, MNa+, MК+, (MH∙M)+, (MH∙M2)+, (M+2Н)2+, (MНNa)2+ и др.
Реакции:
гидрирование (М+2Н, М+4Н, М+6Н); дегидрирование (М-2Н, М-4Н), фрагментация и др.
Несоответствие количественного и качественного состава ионов образующейся плазмы и исследуемого образца
50
Варианты «прояснения ситуации» («Устранить дефект» не выйдет…).
Стратегия: приблизить пропорции состава плазмы к составу образца.
Разбавление.
Смена растворителя.
Изменение варианта ионизации.
Опора на данные других методов.
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

## Slide 52
Выводы
Спектроскопия ЯМР 1Н и 13С
Спектроскопия UV-Vis
ИК спектроскопия
РСА
Другие варианты МС
MS-ESI
Ионы: MН+, MNa+, MК+, (MH∙M)+, (MH∙M2)+, (M+2Н)2+, (MНNa)2+ и др.
Реакции:
гидрирование (М+2Н, М+4Н, М+6Н); дегидрирование (М-2Н, М-4Н), фрагментация и др.
Использование MS-ESI существенно расширяет круг доступных для исследования методом МС соединений за счет того, что при получении плазмы не требуется перевод в газовую фазу.
Специфика ионизации ESI приводит к тому, что количественный, а иногда и качественный состав молекул, образовавших ионы в анализируемой плазме, не соответствует составу исследуемого образца. Это должно учитываться при интерпретации результатов, прежде всего, за счет анализа данных MS-ESI в совокупности с результатами, полученными другими методами.
MS-ESI не может быть использован для определения чистоты соединения.